# INPUTS CHECKLIST

# estacion terrena

# tarifa oficial codigo n# 152  medidor 4204350

La Estación Terrena se encuentra Ubicada en la Calle Miguel de unamundo y av. De la armada, es una calle tranquila y no es muy transitada.

La  entrada a la Estación terrena esta orientada al Oeste ( foto 263)  y  la fachada uno de la edificación  esta orientada al Sur, esta rodeado de pocas edificaciones, y con una altura similar  de las otras, la forma es octágono.

Al ingresar nos vemos una puerta de vidrio, al entrar a la sala observamos todas las oficinas a los lados y con puerta de vidrio transparente( Foto 216,217,218) podemos encontrar un piso de baldosa, sus paredes de bloque de cemento, su tumbado es de vidrio, es una especie de clarabolla gigante,y se puede observar 4 lámparas floresentes, que iluminan en la noche y un foco grande de 1500w es utilizado de vez encuando, toda la estructura es forma de octágono, ( Foto 214, 215, 219).

Al ingresar a la primera oficina de Control Maestre, podemos observar su piso de baldosa con una temperatura 24°c ,tumbado de yeso prensado a 25°c, paredes de bloque de cemento a 25°c, tiene vidrios transparentes cubiertas con persianas.(foto 206,207, 208,  210, 213).

Los equipos que encontramos son: un Moden satelital( foto 264) , 1 moden, rauter, 2 moden satelitales telefónicos, unidad de switch,( Foto 265) analizador espectro ( foto 269) un rejol digital(foto 266), canal de servicio directo entre Galápagos y Guayaquil, control DCME(foto 268), podemos observar unos paneles de breakes ( foto 270).

Luego ingresamos a la Central Telefónica (foto 217) es un cuarto que siempre esta prendido el aire acondicionado para mantener los equipos en buen estado, aquí encontramos la dos central digital

( foto 271,272), 1 radio enlace digital tiene una capacidad 30 canales marca SEMES Z1E1, TNE es para enlasar con las  otras Islas( foto 273), supresor de ecos( foto 274), 64 Kpps ( foto 275)una radio tricenal( foto 276), PCM comunica con Baltra-cascajo-Santa Cruz, capacidad de 60 canales pero solo tiene instalado 30 marca ASLMX, Central digital Alcatel E10B( foto 277,278), el piso es de baldosa con una temperatura de 12°c las paredes de Bloque con 13°c y el techo de yeso prensado en 17°c, aquí pudimos encontrar una parte del techo abierta dentro de la oficina, donde se observa la calidad de techo y tipo de instalación de alambres( foto 279).Luego seguimos el corredor, y encontramos la sala de tecnólogos donde podemos observar una puerta de vidrio, al ingresar vemos el aire acondicionado, una televisión, una refrigeradora, un micro ondas, tiene ventanas transparentes con persianas, piso de baldosa, tumbado de yeso prensado con una temperatura promedia de 23 a 24°c, también hay lámparas floresentes con 4 tubos cada lámpara.(Foto 229,230,231,227,228,229,236) luego ingresamos a la cocina donde encontramos una cocina electrica, un extracto de comida, techo de yeso prensado en arreglos, piso de Baldosa, y paredes de bloque de cemento.( foto 233,234,235).

Ingresamos a la oficina del Jefe de Estación donde encontramos puertas de vidrio, y a primer plano la secretaria con una computadora y una impresora, las paredes de bloque, piso de baldosa con una temperatura promedio 25°c a 26°c( foto 220) y luego podemos observar unos véntales grandes donde se observa la oficina del Gerente General toda la entrada es de ventanas, al ingresar podemos observa el aire acondicionado, una televisión de cámaras, tiene vidrios con persianas, piso de baldosa, tumbado de yeso prensado, y lámparas con tubos floresentes, la temperatura promedio de 26°c a 27°c( Foto 221,222,224,225).

Al salir de la edificación pudimos darnos cuenta que en la fachada dos(foto257)  no tiene árboles y que la fachada  tres y cuatro tienen árboles que están creciendo y que dan sombra a los ventanales que dan hacia las oficinas( Foto 258,260,261).

En la Fachada tres podemos encontrar una puerta de aluminio, donde están los transformadores son tres 50kva cada uno, es un cuarto  con piso de cemento y baldosa, el techo bloque de cemento, como sus paredes, la temperatura promedio es de 26°c( Foto 290,291,292)

El techo es de material choa, e un techo ideal para poner paneles solares, en la mitad encontramos la estructura de hierro con vidrios policromados por donde entra la luz para la edificación

( fotos249,250,251,252,253).

De la fachada uno a mano izquierda podemos observar una construcción(Foto 255), donde tienen los generadores son de marca mercedes benz, 350 kva, de los cuales solo funciona uno, están en una especie de contenedores donde se encuentran bien protegidos de cualquier tipo de contacto con el ambiente(Foto293,294,295,296,297).

Nota

- En la área de Central telefónica, al fondo podemos encontrar una habitación donde esta ubicada 24 baterías que alimentan la central( foto 287) y la bomba de agua con su tanque de presión( foto 286).

- Al ingresar a la Estación Terrena podemos observar la antena(foto 239)

- Toda la edificación por dentro tienen vidrios y los que dan hacia las fachadas estan protegidos por persianas.

- En la parte de adentro alado de los baños encontramos una habitación pequeña con los breaks de las luces( foto 284, 285)

- Aquí se puede observar el plano de la edificación( foto 283)

- El medidor se encuentra protegido por una tapa de aluminio que cubre todos los alambres(Foto 299)

- Es una edificación única , por su tipo de construcción, y sistemas de aire, techos, y entradas de luz natural que tienen para el edificio.

# A. Building configuration

| Construction year | 1992 |
| --- | --- |
| Orientation of main entrance | Sur |

Density of nearby obstructions

| ( Very dense | ( Moderately dense | X Few buildings | ( Free standing |
| --- | --- | --- | --- |

Height of surrounding buildings:

| ( Higher | X Same | ( Shorter | ( Variable |
| --- | --- | --- | --- |

Building’s Shape:

| ( Square | ( Rectangular | ( Square with Atrium X octagono |
| --- | --- | --- |

External Walls colour 		( dark		( medium	X light

Roof colour 			( dark		( medium	X light

| Yearly Energy consumption 01 DEL 2002 AL 07 DEL 2003 |
| --- |
| Electricity (kWh) Annual bill: | 368795kw $ 39697.74 |

Annual operation:	from month   1   to month 12    month off       .

Heating period:		from month      to month         .

Cooling period:		from month      to month      .

# B. Description of envelope construction

# B1.    Facade

Attention: All shading percentages below are related to total window area.

|  | Facade 1 | Facade 2 | Facade 3 | Facade 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Facade orientation | Sur | Oeste | Norte | Este |
| Facade Area (m²) | 42 m² | 21 m² | 42 m² | 21 m² |
| Walls U-value [W/(m²K)] | bloque | de | cemen | to |
| Windows area, % of facade area | 20% | 60% | 60% | 60% |
| Percentage of natural shading (%) | 0 | 0 | 5% | 10% |
| Percentage of external vertical blinds (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percentage of external louvers (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percentage of overhangs (%) Sobre sale el techo | 10% | 0 | 0 | 0 |
| Percentage of awnings (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percentage of side fins (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percentage of shutters (%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Percentage of internal vertical blinds (%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Percentage of internal louvers (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nota: Los porcentajes dados son aproximados

# B2.    Floor

|  | Area (m2) | U – value [W/(m²K)] |
| --- | --- | --- |
| Floor area on the ground | 56m2 | Cemento, con baldosa |
| Floor over non-heated zone | 0 | 0 |
| Floor exposed to the exterior (pilotis) | 0 | 0 |

# B3.    Roof

|  | Area (m2) | U – value [W/(m²K)] |
| --- | --- | --- |
| Exposed roof area | 56m2 | Tiene material sintético metalizado y aislado llamado choa |
| Roof area to non heated spaces |  |  |
| Roof glazed area | 16m2 | Los vidrios son policromados y con extrutura de hierro |

#### C.    General inputs

| Parameter | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Site area, m² | 72 m² | Total lot area |
| Area of foundations, m² | 56 m² | Area of typical floor |
| Green Areas, m² | 1500 m² | Green Areas |
| Height of typical floor, m | 4m | Height of typical floor |
| Number of floors | 1 | Number of floors, ground floor included. |
| Number of basement floors | 0 | Number of floors, below ground floor. |
| Number of rooms/oficinas | 5 | Number of rooms |
| Number of staircases | 0 | Number of internal staircases |
| Gross floor area, m² | 72 m² | Gross floor area (basement included) |
| Garage area, m² | 383 m² | Garage area in basement |
| Heated floor area, m² | 0 | Heated floor area |
| Conditioned area, m² | 0 | Conditioned area |
| Supply air flow rate in rooms, m3/h | 0 | Supply air flow in rooms |
| Installed heating power, kW (Thermal) | 0 | Installed heating power |
| Installed cooling power (thermal), kW | 0 | Installed cooling power (thermal) |
| Installed electrical cooling power | 8 | De 1496 kw |

#### D.   Inputs for heating / cooling

| Heating set point, °C | 0 | The internal temperature is the set point temperature during the heating season. |
| --- | --- | --- |
| Cooling set point, °C | 0 | The internal temperature is the set point temperature during the cooling season. |
| Temperature control | 0 | 1: Bad control (No thermostatic control and no night set back, regulary overheating during winter) 2. No control (No thermostatic control and no night set back) 3. Standard (Thermostatic control of the indoor temperature during the heating season OR night set back of 3 °C) 4. Good control (Thermostatic control AND night setback of up to 3 °C during the heating season) 5. Advanced control (Probabilistic control of the heating system based on an estimated weather forecasts and adapted user behaviour) |
| Infiltration, ach Cada aire acondicionado es controlado, y están bien sellados |  | 1. 0.1ach 2. 0.5 ach 3. 1 ach 4. 1.5 ach |
| Boiler efficiency, % | 1 | 1. Low efficiency (Boiler in poor stage. Insulation of boiler and storage is missing. Boiler room and pipes in the boiler room are not insulated) 2. Under medium efficiency (Boiler is more than 15 years old or in a poor condition of maintenance. Insulation level of boiler and storage is insufficient) 3. Medium (Boiler is less than 15 years old OR in perfect condition. Insulation level of boiler and storage is sufficient.) 4. Over medium efficiency (Boiler is less than 15 years old and in perfect condition. Insulation level of boiler and storage is sufficient.) 5.- Es bomba automática y solo tiene 5 meses de uso |
| Number of existing ceiling fans | 0 | Number of existing ceiling fans |

#### E.  Inputs for hot water production

| Fuel for domestic hot water production |  | 1: oil, 2:gas, 3: electricity |
| --- | --- | --- |
| Solar collectors surface, m2 | 16m2 |  |
| Available space for additional solar collectors, m2 | 16m2 | En la parte pintada se podría poner los paneles solares Del octágono |

Available space towards south, for solar collectors:

| ( | ( | ( |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### Inputs for artificial lighting

|  | Internal type | External type | Power (Watt) | Daily use (h) | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type of existing lamps 1: standard incandescent, 2: efficient incandescent, 3: tube fluorescent, tube fluorescent/entrada 4: compact fluorescent, 5: discharge, 6:other focus grandes 7.- Refle | 8 90 16 1 |  | 100w 40w 40w 1500w | 12h 8 a 10H 12h no se usa mucho |  |

#### Inputs for electric CONSUMPTION

LOCALITY :Calle Miguel de unamundo y av. de la armada

N. OF PERSON: 2

| Contract typology: Residential Commercial Industrial Other Oficial | Type of fee: $ 2906.93 |
| --- | --- |
| Power (kW) Voltage (V): Frequency (Hz): Safety equipments: | Consumption (kWh/year) 206574 kw Annual bill $ 22578.30 |

| Person | Night | 6÷7 | 7÷8 | 8÷9 | 9÷10 | 10÷11 | 11÷12 | 12÷13 | 13÷14 | 14-15 | 15-16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19-20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horas de trabajo |  | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |

Nota: aquí trabajan 2 personas  las 24 horas diarias, y siempre se están turnando para que siempre allá alguien.

| Plants-Equipments hours | Night | 6÷7 | 7÷8 | 8÷9 | 9÷10 | 10÷11 | 11÷12 | 12÷13 | 13÷14 | 14-15 | 15-16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19-20 | 20/21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lighting (W) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| Fan (W) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Food Refrigerator (W) |  | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| Hot Water (W) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooling (W) |  | 0 | 0 | 0 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nota: Cooling utilizan un promedio de 8 horas en las oficinas, en la sala de control maestre esta el aire acondicionado las 24 horas.

HOUSEHOLD APPLIANCE

|  | Number | Power (Watt) | Total Daily use(h) | Hour of use | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radio Television | 1 1 | 240w 165w | Lunes a Viernes Todos los dias | 2h 6 h |  |
| Computadora Impresora Computer terminals de Central a)Fax Impresora laser | 1 1 2 2 2 1 | 165w 44w 1320w 72w 275w | Lunes a Viernes Lunes a Viernes Todos los dias Lunes a Viernes Lunes a viernes | 8h 10min 24h 24h 1h | a)Pasa conectado |
| Domestic refrigerator | 1 | 740w | Todos los dias | 24h |  |
| Freezer | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ceiling fan | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Washing machine | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Electrical space heating | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Electrical DHW |  |  |  |  |  |
| Other Micro ondas Panasonic (cafeteras, sambuchera) | 1 |  | Lunes a Viernes | 5 h |  |
| Kitchen : Cooking set Oven | 1 |  | Al Mes | 1 Hora | Electrica |
| AC system 1) Split system 2) HVAC |  |  |  |  |  |

| Central Telefonica | Number | Power (Watt) | Total Daily use(h) | Hour of use | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radio enlace digital TNE enlace con las Islas Supresor de Eco Enlace de Datos Radio Tricanal A)PCM marca aslmx Central digital Alcatel E10B Cancelador de Eco Alcatel | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 37w 48v 64kpps 10w 48v 48V 48v | Todos los dias Todos los dias Todos los dias Todos los dias Todos los dias Todos los dias Todos los dias Todos los dias | 24h 24h 24h 24h 24h 24h 24h 24h | 30 canales 48v A)capacidad 60 |
| Sala de Control Moden Satelital internet Moden Rauter Moden satelital telefonico Unidad de switch Analisador espectro Reloj digital Canal servicio directo entre Gps y estacion Guayaquil} Control de DCME Comprimir la señal Aires acondicionados Marca Carried | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 8 | 55w 220w 220w 1496w | Todos los dias Todos los dias Todos los dias Todos los dias Todos los dias Todos los dias Todos los dias Todos los dias Todos los dias Todos los dias Todos los dias | 24h 24h 24h 24h 24h 24h 24h 24h 24H 24h 8h | Modelo ISP Epoca de Calor Dic a mayo |

Nota: Los equipo que no tienen los W es porque no había ningún tipo de marca o especificación que se pueda ver